# 干式无油螺杆真空泵调研报告

##### 问：干式螺杆真空泵原理干式螺杆真空泵特点

答：随着真空泵在工业等领域的使用，市面上的真空泵产品也不断创新，干式螺杆真空泵就是一款新型产品，那干式螺杆真空泵怎么样呢？接下来我们就一起来了解下吧！

干式螺杆真空泵特点

1、工作腔内无任何介质，可获得清洁真空。

2、工作腔及螺杆转子表面有防腐涂层，可适应腔蔽历恶劣工况。

3、气体在泵内无压缩，适宜抽取可凝性气体。

4、单台泵可从大气抽至1Pa，真空系统可大大简化。

5、水温对真空影响小，节水达90％以上,甚至可以不耗水。

6、不耗油,无滴漏。

7、旋转部件间无摩擦,可高速运转,整机体积小。

8、结构简单，维护方便。

9、被抽气体直接排出泵体，不污染水，无环保压力，气体回收更便捷。

10、可与罗茨泵、分子泵组成无油机组。

干式螺杆真空泵原理

它是利用一对螺杆，在泵壳中作同步高速反向旋转而产生的吸气和排气作用的抽气设备，两螺杆经精细动平衡校正，由轴承支撑，安装在泵壳中，螺杆与螺杆之间都有一定的间隙，因此泵工作时，相互之间无磨擦，运转平稳伍搜，噪音低，工作腔无需润滑油，因此，干式螺杆泵能抽除含有大量水蒸汽及少量粉尘的气体场合，极限真空更高，消耗功率更低，具有节能，免维修等优点。它是油封式真空泵的更新换代产品。

干式螺杆真空泵用途

- 在化工、冶金、电子、石油、航空航天、工具、造并袭纸、包装、食品、医药、医疗器械、以及信息工程、生物工程、微电子等100多个领域全面取代目前技术含量较低的真空设备。

##### 问：螺杆真空泵的优点是哪些

答：螺杆真空泵是一种机械真空泵，其优点如下：

1. 抽气速度快，可达到高真空度。

2. 抽气能力强，适用于大流搏指量、高压力的场合。

3. 无油设计，不需要添加润滑油，不存在油污染和油蒸气对被抽物质的影响，适用于对被抽物质要求高纯度的场合。

4. 运行平稳，噪音低。

5. 可以在较宽的压力范围内工作，适用于多种应用场合。

6. 维护简单，易于清洗和更换易损件。

7. 能够处理一些含梁祥有固体颗粒或液体的气体，具有较好的耐腐蚀性。

- 综上所述，螺杆真空泵具有抽气速度快、抽气能力强、无油设计、运行平稳、维护简单等优点，适用于对被抽物质要求高纯度的场合，以及大流量、高压力的场合，同橡银搏时也能够处理一些含有固体颗粒或液体的气体。

答：干式螺杆真空泵的特点、优点

干式螺杆真空泵可以从大气压下开始全速抽吸至压力为1Torr（1.3mbara），极限真空可达0.01Torr（0.013mbara）在运转过程中没有油或水，泵兄差销腔无部分接触，短气通道可以使泵迅速排放，直接驱动或V皮带有加长的转子，操作安静----低于85分贝。干式螺杆真空泵腔内完全无水无油，直通气路设计，该系列泵都可以处理含可凝性蒸气的气体和含微小庆碧颗粒而不会残留在泵内的气体。主要特点：

没有油或水和过程气体接触

运行部件之间无金属相互接触

简单紧固的设计可以处理工作时产生的副产品——液体，冷凝物甚至微小颗粒

节省空间的设计除去了防护装置的需要

泵内气通道较短，气体排放更迅速

- 即使不使用消音装羡游置，噪音也低于90dB(A)

##### 问：螺杆真空泵的国内外生产概况

答：1、国内螺杆真空泵的企业，从2004年起便开始进行型线与结构性能方面的研究。在2007年国内干式螺杆真空泵的市场基本被国外厂家占据的时候，国内公司投入配知拆大量资金将该产品转入批量化的生产，并得到国家的大力支持获得各类省级国家级科技奖项和资金。DP干式螺杆真空泵极限真空更高，消耗功率更低，具有节能，免维修等优点。它是油封式/喷射式/水环式真空泵的更新换代产品，在国内各大制药和化工企业得到大量应用。针对不同工艺条件，其过流部件（即转子和泵体等与气体接触的部分）均有防腐涂层，包括镍磷涂层和PTFE两种。

- 2、德国和日本公司在1999年底正式推出的螺杆式无油压缩真空泵是一种专门为工业应用(非半导体应用)设计的干式泵，它是一种全新的设计，是专门用来解决工业应用中艰苦的真空问猛猜题，如粉尘、焦油等。此泵也是采用变螺距转子，有内压缩过程，泵腔内无轴承和密封，大大降低了故障率，泵腔内没有内部阀门，因而耐粉尘和焦油能培枣力强，此泵的螺杆采用内部中空冷却，可以降低转子温度和热变形，螺杆寿命长。

本文来源: https://www.42lw.cn/article/bb1f616717ce3e18d0e9139b.html